## Slide 1: 物流策略

## Slide 2: 采购提前期与采购策略
采购提前期 | 年度物料计划 | 16周物料计划 | 14天物料计划 | 采购单 | 采购单依据
>14天 | Y | Y |  | Y | 16周/12月 物料计划
<=14天 | Y | Y | Y | Y | 14天物料计划 /库存消耗
<=2天 | Y | Y |  | Y | 生产订单 /库存消耗
    按16周物料计划采购(MRP)：长周期物料（进口料）
    按14天物料计划采购(MRP)：国内物料（异地）
    按生产单需求采购(JIT)：国内物料（本地）
    按库存消耗采购(Kanban)：均衡消耗的常备物料（如石蜡油）

## Slide 3: 为物流路线设置策略（示意）
1001
WIP
3001
生产线1
移库路线1
1002
供应商2
销售路线1
采购路线2
客户1
供应商1
采购路线1
移库路线2
MRP
JIT/KB
JIT/KB
MRP/KB
KB
APS
3PL
客户2
移库路线4
销售路线2
1003
供应商3
采购路线3
移库路线3
MRP
JIT/KB

## Slide 4: 进口料采购方式（MRP）
进口料的采购提前期：1～3个月或更长
需求表达方式
  年度需求预测
  16周物料计划
  采购订单
采购订单的计算
  将16周物料计划中确定的需求转为采购订单
  每月释放一次采购订单

## Slide 5: 国内物料采购方式（MRP）
采购提前期：不大于14天
需求表达方式
  年度需求预测
  16周物料计划
  采购订单
采购订单的计算
  将14天物料计划中确定的需求转为采购订单
  每周释放一次采购订单

## Slide 6: 国内物料采购方式（JIT）
采购提前期：不大于2天
需求表达方式
  年度需求预测
  16周物料计划
  采购订单
采购订单的计算
  按下游的订单(生产单、发货单)生成采购订单
  按设置的窗口时间自动发单

## Slide 7: 国内物料采购方式（看板）
采购提前期：不大于2天
需求表达方式
  年度需求预测
  16周物料计划
  采购订单
采购订单的计算
  按下游的库存消耗生成采购订单
  按设置的窗口时间自动发单

## Slide 8: 炼胶领料
1) 氧化锌,氧化钙等
  用量大,每个班领一次料,每次领用一托板的料.订单批量是一托板.(绑定)
2) 炭黑,石蜡油
  一天领用一次料.(KanBan)
3) 碳酸钙
  容器容量小,每个班多次领料.(KanBan)
4) 橡胶
  冬季需要预热,提前24小时
5) 其他普通材料
6) 小料
  隔班领料.如早班就去领晚班的料.

## Slide 9: 挤出领料
绒毛等(KanBan)
钢带,胶料(需指明去向)

## Slide 10: 后加工
JIT
  一张生产单对应一张领料单(自动绑定)
  多张生产单对应一张领料单(人工)