## Slide 1: 生产管理 (V1.3) TOBE SAP-MES
SAP-MES项目组
2012-8-25

## Slide 2: 文件信息
作者 | 姓名 | 部门 | 职责 / 角色 | 签署 | 日期
 | 李德清 |  |  |  | 
审核 | 姓名 | 部门 | 职责 / 角色 | 签署 | 日期
批准 | 姓名 | 部门 | 职责 / 角色 | 签署 | 日期

## Slide 3: 目录
生产计划
  16周粗能力计划
  14天班产计划
  计划跟踪
  计划重排
  插单生产
生产执行
  释放生产单
  生产单上线
  生产投料
  生产单收货

## Slide 4
生产计划

## Slide 5: 申雅主生产流
炼胶(主线)
挤出 EX1
挤出 EX2
挤出 EX3
挤出 EX13
后加工1区
后加工2区
后加工(申翔)
终胶
挤出件
母胶
密封件
老化
后加工(申庆)
炼胶(辅线)
炼胶委外

## Slide 6: 成品发货计划
导入16周成品发货计划
  接收客户计划/客户订单
  转为成品发货计划（标准Excel模板）
  将产品发货计划导入MES系统（每周1次）
备注：16周成品发货滚动计划结构
  14天成品发货计划（2W）
  14周成品发货计划（14W）

## Slide 7: 计划管理 -- 粗能力计划
16周产品委外计划
16周产能平衡
(后加工/挤出/炼胶)
16周发货计划
16周粗能力计划
16周物料需求计划
16周产品采购计划
产品采购单
进口料采购单
产品委外单
溢出的需求(采购)
溢出的需求(委外)
粗能力计划
自制
分步做粗能力计划
粗能力平衡含MRP计划

## Slide 8: 后加工粗能力计划
周生产计划平衡
  计算后加工16周入库计划（MRP）
  计算岛区16周可用产能
      可用产能 = 班产定额*可用班次*周可用天数
  计算岛区负荷率 (= 生产需求数/可用产能*100%)
  如果周负荷率不均衡，则调整入库计划（均衡需求），重新执行步骤a-c
  如果需要调整工作日历，重新执行步骤a-d
计算溢出的需求
将溢出的需求转化为外发需求（委外/采购）
调整外发需求，将外发需求转为后加工委外单/采购单
释放后加工粗能力计划

## Slide 9: 挤出粗能力计划
周计划平衡
  计算挤出件16周生产入库计划（MRP）
  调整入库计划（按常用生产线粗平衡需求）
  生产需求排序
    需求转换：按断面将挤出件需求转换为挤出条需求（BOM和单位换算）
    排序规则：需求优先级(小)+可用资源权数(小)
    产品的可用资源权数：常用=5，备用=3，应急=1
  将需求分配到常用生产线（生产线的负荷率低的先排）
  计算溢出的需求和多出的产能
  将溢出的需求分配到多出的备用资源
  如果生产线负荷率不均衡，则重新执行步骤b-f
  如果需要调整工作日历，则重新执行步骤b-g
计算溢出的需求
将溢出的需求转化为外发需求（委外/采购）
调整外发需求，释放挤出委外单/采购单
释放挤出粗能力计划
按挤出断面做粗能力计划，按挤出件做班产计划

## Slide 10: 炼胶粗能力计划
周生产计划平衡
  计算炼胶16周入库计划（MRP）
  计算炼胶16周可用产能
      可用产能 = 班产定额*可用班次*周可用天数
  计算炼胶负荷率 (= 生产需求/可用产能*100%)
  如果周负荷率不均衡，则调整入库计划（均衡需求），重新执行步骤a-c
  如果需要调整工作日历，重新执行步骤a-d
计算溢出的需求
将溢出的需求转化为外发需求（委外/采购）
调整外发需求，将外发需求转为后加工委外单/采购单
释放后加工粗能力计划

## Slide 11: 计划管理 -- 后加工班产计划
14天后加工入库计划
14天后加工发货计划
后加工采购单(预留)
后加工委外单(预留)
14天后加工班产计划
后加工生产单
排产规则：
    按工作日历将入库计划分配到班次
    按班产工时定额成套生产，不成套的放到当周最后一个班做
    当天产能不足的提前做
    插入保养/试制计划
后加工粗能力计划

## Slide 12: 计划管理 -- 挤出班产计划
14天挤出件入库计划
14天挤出发货计划
挤出采购单(预留)
挤出委外单(预留)
14天挤出班产计划
挤出生产单
排产规则：
按前2周的粗能力计划将按天的挤出条生产需求分配到生产线
计算挤出条的最晚开始时间
将生产线需求按最晚开始时间排序
计划模拟，手工调整
释放挤出班产计划
挤出粗能力计划

## Slide 13: 计划管理 -- 炼胶班产计划
14天终胶入库计划
14天班产计划(挤出/后加工)
14天发货计划(关联)
14天销售发运计划
终胶采购单
终胶委外单
14天炼胶班产计划
炼胶生产单
排产规则：
    按工作日历将入库计划分配到班次
    主线顺序：海绵胶1段，海绵胶2段(终胶)，[清洗]，实心胶1段，实心胶2段(终胶)，[清洗]，实心胶1段(母胶)，海绵胶1段(母胶)
    按胶料硬度循环排序：硬度渐增，硬度渐减
    辅线：按需求订单排计划，今天做明天需要的
    插入保养/试制计划
炼胶粗能力计划

## Slide 14: 计划模拟、跟踪和重排
计划模拟
  编排班产计划后，模拟供应链未来库存满足需求的情况
  显示不满足的和溢出最高库存的明细
  根据模拟情况调整班产计划
计划跟踪
  每个设定时间自动计算供应链未来库存满足需求的情况
  对不满足的溢出最高库存的明细报警
计划重排
  报警重排：报警信息触发计划员重新编排班产计划
  主动重排：当资源可用时间发生变化时，计划员重新排产

## Slide 15: 计划重排
计划重排的情况
  生产需求发生改变
  原计划的执行无法满足供货的需求
计划重排
  取消/关闭不需要的生产单
  选择“资源组”，重新计算生产需求（入库计划）
  选择“时间段”，重新排产

## Slide 16: 生产领料
释放领料单
  按生产订单自动释放领料单 （JIT策略）
  按车间库存消耗自动释放领料单（看板策略）
  手工下达领料单
领料单发料
  扫描领料单和物料条码发料
  打印收货单
胶料定向发料
  部分胶料是为产品定向生产的
  为胶料条码增加“去向”属性，由生产订单下线收货时自动指定“去向”属性
  为胶料拣货配置特殊的拣货规则：去向+FIFO

## Slide 17: 插单生产
非计划订单
  非计划订单用来满足突发性的生产需求
  计划员根据排产情况决定何时释放非计划订单
  如果计划性生产订单与非计划性生产订单存在时间和资源冲突，则以非计划订单优化。
  必要时，计划员启用计划模拟检查插单是否影响向客户的交货
  必要时，计划员可将突发需求纳入计划重新排产
插单生产
  手工创建并释放生产单
  生产单执行

## Slide 18
生产执行

## Slide 19: 生产单执行 -- 后加工生产单收货
定长
01
修边
03
硫化
02
移交打包
检验
打包
生产单收货
成品
MES终端
产品检验、打包后，做“生产单收货”，打印条码标签
废品
废品箱
报验单流程
待验品

## Slide 20: 生产单执行 -- 挤出生产单收货
合格品
废品
对挤出废品，按产线输入重量做废品计量
（在三产集中称量点）
废品箱
当合格品装满标准箱时，操作工做“生产单收货”，打印条码标签
良品箱
MES终端
待验品
报验单流程
待验品

## Slide 21: 生产单执行 -- 炼胶生产单收货
1段炼胶
胶料
收货
生产单收货
胶料
MES终端
2段炼胶
过滤
胶料下线，按称量数做“生产单收货”，打印条码标签
废品
废品箱

## Slide 22: 生产单执行界面
生产线：挤出2线 日期：2013-06-08
工单状态 | 断面 | 工单号 | 产品号 | 描述 | 单位 | 订单数 | 包装 | 下线数 | 操作
In-process | A | WO0006 | 99999999 | XXXXXX | EA | 500 | 100 | 300 | 收货
Submit | A | WO0007 | 88888888 | XXXXXX | EA | 500 | 100 |  | 开始
Submit | A | WO0008 | 77777777 | XXXXXX | EA | 500 | 100 |  | 开始
Submit | A | WO0009 | 66666666 | XXXXXX | EA | 500 | 100 |  | 开始
Submit | B | WO0010 | 111111111 | XXXXXX | EA | 300 | 100 |  | 开始
Submit | B | WO0011 | 22222222 | XXXXXX | EA | 300 | 100 |  | 开始
Submit | B | WO0012 | 33333333 | XXXXXX | EA | 300 | 100 |  | 开始
Submit | B | WO0013 | 44444444 | XXXXXX | EA | 300 | 100 |  | 开始

## Slide 23: 生产单收货界面
生产线：挤出2线 [下线报工]
工单号 | 产品号 | 描述 | 单位 | 累计下线 | 下线数 | 操作
WO0006 | 99999999 | XXXXXX | EA | 300 | 100 | 确认
默认下线数 = 标准包装数
确认收货
自动打印条码标签

## Slide 24: 废品计量界面
生产线：挤出2线 [废品报工]
生产线 | 产品号 | 描述 | 单位 | 数量 | 操作
PL02 | 666666 | XXXXXX | KG | 1.56 | 确认
废品称重
按生产线输入废品重量
确认

## Slide 25: 废品分摊到产出
后加工废品
  在后加工区域分类计量废品（件数/重量）
  每天按产出数分摊到每个产品
挤出废品
  一种断面的挤出产品生产结束前完成废品分类称量（三产计量点）
  废品量按合格产出数加权平均分摊到每个产品
炼胶废品
  在三产计量点分类计量废品（件数/重量）
  每天按产出数分摊到每个产品

## Slide 26: 投料和物料回冲
投料
  扫描物料条码投料到生产线
  适用于非离散型物料，如胶水、喷涂料等
物料回冲
  下线回冲：生产单收货时自动按BOM回冲线边物料
  定期投料回冲：每月月结时系统自动做投料回冲（忽略期末在制品）
本项目所有物料回冲使用“下线回冲”方式

## Slide 27: 成品入库
入库单
-------------------------------------------------------------
No Item Desc Uom UC Qty
A AAA EA 100 200
B BBB EA 100 100
XXX
1
搬运
上架
2
将成品搬运至仓库
扫描库格条码和包装条码入库且上架

## Slide 28: 特殊生产场景 -- 老化
挤出件条码中包含“老化状态”属性，属性值：
  0：不需老化
  1：未老化
  2：已老化
释放老化生产单
  查询挤出件库存（总库存、未老化、正在老化、已老化 、已老化安全库存），按“已老化-已老化安全库存”排序（从小到大）
  考虑老化能力，按排序结果下达老化生产单
老化生产单执行
  扫描未老化挤出件条码移库到老化线边（是否需要拣货？）
  入烘箱时，做生产单上线
  出烘箱时，做生产单收货，打印已老化挤出件条码，条码含“开始老化时间、结束老化时间”信息
  已老化件入库

## Slide 29: 讨论
问题？