## Slide 1: 质量管理 (V1.2) TOBE SAP-MES
SAP-MES项目组
2012-7-16

## Slide 2: 文件信息
作者 | 姓名 | 部门 | 职责 / 角色 | 签署 | 日期
 | 李德清 |  |  |  | 
审核 | 姓名 | 部门 | 职责 / 角色 | 签署 | 日期
批准 | 姓名 | 部门 | 职责 / 角色 | 签署 | 日期

## Slide 3: 目录
客户退货流程
  客户退货
  客户扣货补发
  客户换货
  客户扣实收
  客户拒收
  客户索赔
  客户索赔退实物
  产品质量控制
  进货检验
  嫌疑品报验
  退货报验
不合格品处理
  供应商退货
  内部退货
  让步使用
  返工
  报废

## Slide 4
客户退货流程

## Slide 5: 客户退货场景
场景 | 描述 | MES流程
客户退货 | 不良品退回入库 | 退货、报验
客户扣货补发 | 不良品不退回，补发合格品 | 退货、发货、计划外出库（质量损失）
客户换货 | 不良品退回，补发合格品 | 退货、发货、报验
客户扣实收 | 之前的不良品不退回，扣本次的实收数 | 收发差异处理、计划外出库（质量损失）
客户拒收 | 拒收品退回 | 收发差异处理、报验
客户索赔 | 不良品不退回，客户开索赔发票 | 索赔（SAP）
客户索赔退实物 | 不良品退回，客户开索赔发票 | 索赔（SAP） 计划外入库、报验

## Slide 6: 客户退货
退货确认
客户退货单
退货入库
接收客户退货单，对实物进行质量判断，做退货确认。
在系统做退货，将退货实物入待验库。[增加库存，扣减销售未开票]
自动生成报验单，执行退货检验流程。
退货检验
客户开退货单，并退回不合格品。

## Slide 7: 客户扣货补发
换货确认
客户换货通知
计划外出库
（质量损失）
接收客户不合格通知，对实物进行质量判断，做换货确认。
按换货通知在系统做计划外出库（质量损失）。 [减少库存，增加质量损失]
客户扣不合格品，要求补发合格品。

## Slide 8: 客户换货
换货确认
客户换货通知
退货
发货
接收客户换货通知，对实物进行质量判断，做换货确认。
运回退货品，在系统按换货通知做退货，将退货实物入待验库。 [增加库存，扣减销售未开票]
自动生成报验单，执行退货检验流程。
按换货通知做发货，交付给客户。 [减少库存，增加销售未开票]
退货检验
客户通知换货，退回不合格品发合格品。

## Slide 9: 客户扣实收
确认收发差异
收货差异
计划外出库
（质量损失）
接收客户不合格通知，对实物进行质量判断和确认。
按不合格通知在系统确认收发差异。 [增加库存，减少在途收发差异]
在系统做计划外出库（质量损失）。 [减少库存，增加质量损失成本]
客户对之前的不合格品不退货，冲本次实收数。
客户不合格通知
不合格确认

## Slide 10: 客户拒收
确认收发差异
拒收实物
拒收品入库
按客户回单在系统做发货确认。
在系统按拒收数确认收发差异处理。 [增加库存，减少在途收发差异]
拒收品入库。
拒收品报验。
客户拒收本次送货中的部分或全部。
客户回单
发货确认
拒收品检验

## Slide 11: 客户索赔
接收索赔发票
索赔付款
（质量损失）
接收索赔单，确认索赔明细和金额。
接收客户索赔发票。
在SAP按索赔发票做应付款（质量损失）。
客户对不合格品损失向供应商索赔。
客户索赔单
索赔确认

## Slide 12: 客户索赔退实物
接收索赔发票
索赔付款
（质量损失）
接收索赔单，确认索赔明细和金额。
接收客户索赔发票。
在SAP按索赔发票做应付款（质量损失）。
接受客户退回实物，做计划外入库。 [增加库存]
执行索赔件检验流程。
客户对不合格品损失向供应商索赔，并退回索赔件。
客户索赔单
索赔确认
索赔件计划外入库
接受退回索赔件
索赔件检验

## Slide 13
产品质量控制

## Slide 14: 进货检验
自动生成报验单
收货单
进货检验标志
抽样检验
质量状态确认
根据收货明细和进货检验标志自动生成报验单。 [增加待验库存]
按检验规范抽验。
按检验结果确认物料的质量状态（合格/不合格）。 [待验库存转为合格库存/不合格库存]
对合格物料转入合格品存放区；对不合格品执行《不合格品处理》流程。
不合格
不合格品处理
转入良品区
合格
非免检物料进货检验的过程

## Slide 15: 嫌疑品报验
创建报验单
不合格嫌疑产品
质量检验
质量状态确认
对不合格嫌疑产品隔离、标识。
清点不合格嫌疑产品，手工创建报验单。
质量检验。
按检验结果确认物料的质量状态。
对合格物料撤除隔离，移入合格品存放区；对不合格物料执行《不合格品处理》流程。
不合格
不合格品处理
解除隔离
合格
隔离标识
仓储、使用过程中发现不合格嫌疑产品的控制

## Slide 16: 退货检验
自动生成报验单
(退货)收货单
质量检验
质量状态确认
根据退货收货明细自动生成报验单。 [合格库存转为待验库存]
质量检验。
按检验结果确认物料的质量状态。 [待验库存转为合格库存/不合格库存]
对合格物料撤除隔离，移入合格品存放区；对不合格物料执行《不合格品处理》流程。
不合格品处理
解除隔离
合格
对退货入库的不合格嫌疑产品进行检验和处理
不合格

## Slide 17
不合格品处理

## Slide 18: 不合格品处理
不合格判断
不合格品
退货
让步使用
对不合格品进行原因判断，给出判断结论。
按判断结果处理不合格品：
  对判断结论为“料费”的，执行《退货流程》；
  对判断结论为“让步”的，执行《让步使用流程》；
  对判断结论为“返工”的，执行《返工流程》；
  对判断结论为“工费”的，执行《报废流程》；
  对判断结论为“挑选”的条码明细，执行《挑选流程》
料废
报废
返工
让步
返工
工废
对不合格品进行判断和后续处理
挑选
挑选

## Slide 19: 供应商退货
转为退货单
报验结果单（退货明细）
供应商确认退货单
退货单发货确认
对判断为“退货”的报验结果明细转为退货单。
供应商确认退货单。
退货单发货确认。 [减少不合格库存，扣减采购未开票]
实物退货操作。
实物退货
对判断为“退货”的不合格品向供应商退货

## Slide 20: 内部退货
转为退货单
报验结果单（退货明细）
退货单发货
实物退货
对判断为“退货”的报验结果明细转为退货单。
退货单发货。 [目的库位库存转为在途库存]
实物退货操作。
退货单收货。 [在途库存转为来源库位库存]
退货单收货
对判断为“退货”的不合格品向来源库位退货

## Slide 21: 让步使用
让步确认
报验结果单（让步明细）
撤除隔离，
转入合格品区
对判断为“让步”的报验结果明细做让步确认。 [不合格库存转为带让步标志的合格库存]
撤除隔离，将实物转入合格品区。
对判断为“让步”的不合格品进行 让步处理

## Slide 22: 返工
转为返工单
报验结果单（返工明细）
返工单投料
返工操作
对判断为“返工”的报验结果明细转为返工单。
返工单投料。
返工操作。
返工单收货。 [不合格库存转为合格库存]
返工成品报验。
返工单收货
对判断为“返工”的不合格品进行返工处理
不合格品处理

## Slide 23: 报废
转为报废单
报验结果单（工废明细）
报废确认
打印报废单
对判断为“退货”的报验结果明细转为报废单。
报废确认。 [不合格库存转为质量损失成本]
打印报废单，签字。
废品处理。
废品处理
对判断为“工废”的不合格品进行报废处理

## Slide 24: 挑选
转为数量库存，生成报验单
报验结果
（挑选条码明细）
报验单执行
对判断为“挑选”的报验结果明细转为数量的报验单。[不合格条码库存转为待验数量库存]
执行报验单流程
对判断为“挑选”的不合格品（条码库存）进行挑选处理。
“挑选”应用前提：
  条码库存挑选（数量库存没有这个流程）
  单个条码库存存在部分不合格

## Slide 25: 讨论
问题？